Dal Mar Tirreno a Mare Adriatico

Quella del 7 Luglio sera è stata per me una esperienza particolarmente valida

Leggevo sulle nostre Chat la presenza di Marco IU2HEE/6 in chiamata da una spiaggia delle Marche ai confini con l’Abruzzo, in 40 metri

Le mia attività di caccia le effettuo di solito in Low Power, (non quindi in QRP) in quanto ritengo inutile far fare fatica ad un collega che sta facendo una attivazione ricevermi, in quanto è lui che deve acquisire punti, non io!

Utilizzo un piccolo lineare low price che pilotato dall’817 eroga un’ottantina di watt

L’817 ha l’ingresso microfonico “compresso” dal classico DYC-8x7, a sua volta dalla capsula di una cuffietta cinese da 5 Euro

Quella sera c’era un QRM (crepitio) spaventoso che non riuscivo a risolvere

L’X-Phase sembrava non funzionare  “ mi si sarà bruciato l’ennesimo FET” mi sono detto, piuttosto allarmato, malgrado tutte le modifiche che gli ho apportato per proteggerlo,,,

https://mountainqrp.forumfree.it/?t=72230636

Fortunatamente si era solo sfilato dal connettore posteriore il centrale del cavo che funge da antenna ausiliaria.

Contemporaneamente, per cercare di ridurre anche sorgenti di noise avevo anche spento il lineare ….

Con l’X-Phase funzionante Marco ora arrivava, chiarissimo su 7,186 MHz.  Lineare sempre dimenticato spento, lo chiamo … e via !

https://drive.google.com/file/d/1T2zGvErYECE8poUzD1Wzcwsi8GIbIJkp/edit

Ecco come mi riceveva.

Si dichiarava al limite del  locatore JN62XV e probabilmente andando via spiaggia era già in Abruzzo

Resomi conto che il QSO piuttosto facile era avvenuto in QRP da entrambe le parti, la cosa non può che avermi sorpreso e soddisfatto.

Il giorno dopo ho voluto fotografare la sorta di antenna che sto impiegando, nelle mie cacce.

E’ una tripla Half Sloper che scende dal terrazzo al primo piano della casa verso il terreno sabbioso in mezzo ai lecci.

Un filo di 20, uno di 10 ed un terzo di cinque metri, tutti e tre in parallelo collegati al centrale di 25 metri di RG58 che scendono in cantina.

Il contrappeso è rappresentato dalla massa metallica della ringhiera del terrazzo, otto metri di ferro battuto più, in parallelo, la sovrastante grondaia di rame, anch’essa di otto metri.

Nulla di particolarmente tecnico e né accurato, ma un qualcosa che funziona a dovere ormai da anni. Ogni estate la rimonto e quest’anno mi sono anche risparmiato la fatica di installare i due dipoli sull’altro lato del terrazzo, perché questi miseri fili vanno assai meglio.

Di particolare aggiungo questo: visto che gli 80 metri non mi interessano gran che (attività in 80 metri da parte dell’MQC è praticamente inesistente) avevo rinunciato a collegare anche l’Half Sloper degli 80.  Stranamente il ROS era salito in 40 e anche se quel filaccio di venti metri in parallelo agli altri due sui 40 metri non avrebbe dovuto influenzare nulla (Z molto alta); al contrario, ricollegato al suo posto, ha riportato il ROS a valori molto bassi.  Boh ?

Il filo azzurro è quello per i 20 metri

il collegamento verso la grondaia per migliorare l’efficienza del contrappeso

quello azzurro è il “mostro” lungo 10 metri che mi fa sentire dai miei amati corrispondenti.

Tutto qui.

Buona Attività.

Roberto IK0BDO